::: Паспорт охотничьего гладкоствольного карабина САЙГА 20 :::

1. ВВЕДЕНИЕ 
      
     1.1. В паспорте содержится описание устройства карабина, принципа работы, его технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации. 
      
     * Устройство, принцип работы, технические характеристики оптического прицела приведены в паспорте па оптический прицел. 
      
     1.2. Карабин может выпускаться в различных исполнениях, отличия между которыми отражены в раздело "Комплектность". 
      
     1.3. Некоторые конструктивные изменения карабина могут быть в паспорте не отражены, так как карабин постоянно совершенствуется. 
      
     1.4. В приложении приведен перечень деталей и сборочных единиц карабина, применяемых для ремонта, с указанием их обозначения и наименования. Эти детали и сборочные единицы поставляются по особому заказу. 
      
     * При поставке изделия с оптическим прицелом. 
      
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
      
     2.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и изучить устройство карабина. Особое внимание обратить на указания мер безопасности. 
      
     2.2. Для стрельбы из карабина следует применять патроны калибра 20 с длиной гильзы 70 мм (2 3/4) п калибра 20 Магнум с длиной гильзы 76 мм (3). В магазинах с маркировкой "20Х70" следует использовать патроны калибра 20Х70 длиной от 59 до 62 мм, с маркировкой "20Х76" - патроны 20Х76 и патроны 20Х^0 длиной от 64 до 68 мм. 
      
     Патроны калибра 20 Магнум должны обеспечивать среднее значение максимального давления не более 90 МПа (918 кгс/см2) при крешерном методе или не более 105 МПа (1071 кгс/см2) при пьезометрическом методе измерения давления. 
      
     2.3. Во избежание поломки бойка и расфиксации крышки ствольной коробки запрещается без надобности производить холостые спуски, а при стрельбе класть большой палец руки на защелку крышки. 
      
     2.4. Для ввода карабина в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, освободив от упаковки и удалив смазку с карабина, принадлежности и инструмента, проверить комплектность изделия и убедиться в работоспособности, произведя без применения патронов перезаряжание карабина и спуск курка. 
      
     После расконсервации изделия противокоррозионную бумагу сжечь ввиду се токсичности. 
      
     2.5. Карабин подлежит обязательной регистрации п органах Министерства внутренних дел. 
      
     2.7. В конструкции газового узла карабина для регулирования поступления газа в камеру предусмотрено два фиксированных положения заглушки газовой камеры, обозначенных цифрами "1" и "2",что позволяет учитывать при эксплуатации карабина различия во внутрибаллистических характеристиках применяемых патронов, избегая слишком больших или слишком малых скоростей отката подвижных частей карабина. 
      
     В положении "2" обеспечиваются более высокие скорости отката, чем в положении "1". 
      
     Рекомендуется при применении патронов "Магнум" использовать положение "l", для других патронов - положение "2". 
      
     2.8. При стрельбе дробью средняя дистанция стрельбы составляет 35 м, при стрельбе пулей - 50 м. 
      
     Ввиду того что траектории полета дроби и пули несопряженные, положения точек попадания в цель будут отличаться между собой по высоте. Поэтому перед стрельбой пулей каждого типа необходимо уточнить пристрелкой это различие. При стрельбе пулей с открытого прицела корректировка выполняется путем регулировки положения прицельной планки или путем изменения точки прицеливания. 
      
     При стрельбе с оптического прицела корректировка осуществляется вращением барабанчика вертикальных поправок. 
      
      
      
3. НАЗНАЧЕНИЕ КАРАБИНА 
      
     Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" предназначен для промысловой и любительской охоты на мелкого, среднего зверя и птицу при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50 °С. 
      
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Калибр: |  |
| --- | --- |
| условное обозначение | 20 |
| Вместимость магазина, шт. патронов | 5(2) |
| Масса карабина (без магазина, принадлежностей, чехла с ремнем), кг, не более | 3,2 |
| Габаритные размеры карабина, мм, не более |  |
| длина карабина с прикладом | 1135 |
| с рукояткой | 920 |
| ширина | 70 |
| высота | 190 |
| Длина ствола, мм | 570 |
| Увеличена длины карабина при |  |
| установленном дульном насадке, мм | 30 |
| Кучность стрельбы дробью c 5 на дистанцию 35 м, |  |
| по мишени диаметром 750 мм, %, не менее: |  |
| - со стволом с дульным сужением 0,9 мм | 60 |
| - со стволом без дульного сужения | 40 |

Примечания. 
      
     1. Параметры по точности и кучности стрельбы пулевыми патронами не устанавливаются ввиду большого (до 10 и более раз) отличия по поперечнику рассеивания пуль патронов различные фирм-изготовителей. Наилучшие результаты по кучности обеспечивают пулевые патроны фирм "Hubertus" (Германия), "Federal" (США). 
     2. Кучность стрельбы дробовым снарядом - процентное отношение пробоин в наиболее пораженной зоне контрольной мишени к общему количеству дробин в снаряде патрона. 
      
      
      
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
      
     5.1. Комплектность карабина гладкоствольного самозарядного модели "Сайга-20". 
      
     Таблица 5.1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СОК-20.С60.02* (для исполнения СОК-20.СД-02) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела. Карабин снабжен пяти. местным магазином СОК-20.С65 (под патрон 20Х76) и пятиместным магазином СОК-20.Сбб |
| СОК-20.С60* (для исполнения СОК-20.С6) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 1 | Карабин снабжен пятиместным магазином СОК-20.Сб5 (под патрон 20х76) и пятиместным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон 20х70). |
| СОК-20 СбО-01* (для исполнения СОК-20.Сб-01) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели и "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен пятиместным магазином СОК-20.Сб5 (под патрон 20Х76) и пятиместным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон 20х70) кронштейном СОК-АК, Сб17, охотничьим прицелом ПО-3,5 |
| СОК-20.С60.03 (для исполнения .СОК 20.С6.03) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен пятиместным магазином СОК-20.С65 (под патрон 20х76) и пятиместным магазином СОК-20.Сбб (под патрон 20х70), прицелом оптическим П04х24-1 или П04х24-3. На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела (под патрон 20х70). На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела. |
| Эксплуатационные документы |
| СОК-20.ПС | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" Паспорт. | 1 |  |
|  | Прицел оптический*1 Паспорт | 1 |  |
| СОК-410.С68ЭТ" | Рукоятка Этикетка | 1 |  |
| Комплект инструмента и принадлежности |
| СОК-Ю.20.Сб1.1 | Ерш в сборе | 1 |  |
| СОК.Ю.АК.1-1 | Корпус пенала | 1 |  |
| СОМО.АК.1-2 | Крышка пенала | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.2 | Отвертка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.4 | Протирка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК 5 | Выколотка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1 | Шомпол | 1 |  |
| СОК-5.С613 | Масленка | 1 |  |
| Комплект сменных частей |
| СОК-410.С68*2 | Рукоятка | 1 |  |
| СОК-АК. 5-3-01*2 | Шуруп приклада | 2 | Ввернуты в рукоятку. |
| Комплект укладочных средств |
| ДЯ. 1-8-01*2 | Чехол для технической документации | 1 | Для упаковки рукоятки, поставляемой отдельно от изделия. |
| Упаковка |
| УК-1.С60-33 | Коробка картонная для спортивного и охотничьего снаряжения | 1 |  |

Примечания: 
      
     1.* Нужное подчеркнуть перед упаковыванием. 
     2.*1 При поставке изделия с оптическим прицелом. 
     3.*2 При поставке рукоятки СОК-410.С68 по особому заказу. 
      
      
      
     5.2. Комплектность карабина гладкоствольного самозарядного модели "Сайга-20" с быстросъемным прикладом (исполнения СОК-20.Сб-04, СОК-20.Сб-05, СОК-20.Сб-06, СОК-20.Сб-07) 
      
     Таблица 5.2

| Назначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СОК.20.С60-04* (для исполнения СОК-20.С6-04) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Саига-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен пятиместным магазином СОК-20.С65 (под патрон 20х76) и пятиместным магазином СОК-20.С66 (под патрон 20Х70), быстросъемными прикладом COK-4IO.C611 и рукояткой СОК-410.С69. |
| СОК-20.С60-05* (для исполнения СОК-20.С6-05) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели и "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен пятиместным магазином СОК-20.СбГ) (под патрон 20х76) и л яти местным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон 20х70), быстросъемными прикладом СОК-410.С6Ц и рукояткой СОК-410.С69. На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела. |
| СОК-20.Сб0-06" (для исполнения СОК-20.Сб-06) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен пяти местным магазином СОК-20.С65 (под патрон 20х76) и пятиместным магазином СОК-20.С66 (под патрон 20х70), быстросъемными прикладом СОК-410.СбП и рукояткой СОК-410.Сб9, кронштейном СОК-АК. Сб17, охотничьим при целом ПО-3,5. На ствольной коробке имеется плавка для установки оптического прицела. |
| COK-20.Cб-07* (для исполнения COК_20.Cб-07) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" Ом комплектов | 1 | Карабин снабжен пятиместным магазином СОК-20.Cб5 (под патрон 20Х76), пятиместным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон 20х70), быстросъемными прикладом СОК-410.Сб11 и рукояткой СОК-410.Сб0, прицелом оптическим ПО4Х24-1 или ПО4Х-23-3 На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела |
| Эксплуатационные документы |
| СОК-20.ПС | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга.20" Паспорт | 1 |  |
|  | Прицел оптический*1 Паспорт | 1 |  |
| Комплект инструмента и принадлежности |
| СОК-Ю-20.Сб-1 | Ерш в сборе | 1 |  |
| СОК-Ю-ЛК.1-1 | Корпус пенала | 1 |  |
| COК-Ю-AK.1-2 | Крышка пенала | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.2 | Отвертка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.4 | Протирка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.5 | Выколотка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1 | Шомпол | 1 |  |
| СОК-5.Сб13 | Масленка | 1 |  |
| Комплект укладочных средств |
| ЧУС.С60 | Чехол | 1 |  |
| Упаковка |
| УК-1.С60-33 | Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия | 1 |  |

Примечания: 
     1. * Нужное подчеркнуть перед упаковыванием. 
     2. *1 При поставке изделия с оптическим прицелом. 
      
     5.3. Комплектность карабина гладкоствольного самозарядного модели "Саига-20" с дульными насадками (исполнения СОК-20.Сб-08, СОК-20.Сб-09, СОК-20.Сб-10, СОК-20.Сб-11) 
      
     Таблица 5.3

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| COK.20.Cб-08* (для исполнения CОK.20.Cб.-0B) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен дульными насадками СОК-20. 0-11, СОК-20.0-12, СОК-20.0-13, пятиместным магазином СОК-20.С65 (под патрон 20Х76), пятиместным магазином СОК-20.С66 (под патрон 20Х70). |
| СОК-20.Сб0-09" (для исполнения СОК-20.Сб-09) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен дульными насадками СОК 20.0-11, СОК-20. 0-12, СОК-20.0-13, пятиместным магазином СОК 20.Сб5 (под патрон 20Х76), пятиместным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон 20Х70), кронштейном СОК-АК.Сб17, охотничьим прицелом ПО-3,5. На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела. |
| СОК-20.Сб0-10* (для исполнения СОК-20.Сб-10) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен дульными насадками СОК-20.0-11. СОК-20. 0-12, СОК 20.0-11, пятиместным магазином СОК-20.Сб5 (под патрон 20Х76), пятиместным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон (20Х70)). На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела. |
| С6К-20.С60-11* (для исполнения СОК^ОСб.11) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен дульными насадками СОК-20.0-11. СОК-20. 0-12, СОК 20.0-13, пяти местным магазином СОК-20.Сб5 (под патрон 20Х76), пятиместным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон (20Х70). прицелом оптическим П04Х24-1 или П04Х 24-3. На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела. |
| Эксплуатационные документы |
| СОК-20.ПС | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20". Паспорт | 1 |  |
|  | Прицел оптический* Паспорт | 1 |  |
| СОК-410.Сб8ЭТ*2 | Рукоятка | 1 |  |
|  | Этикетка | 1 |  |
| Комплект инструмента и принадлежности |
| СОК-Ю-20.Сб1-1 | Ерш в сборе | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1-1 | Корпус пенала | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1-1 | Крышка пенала | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.2 | Отвертка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.4 | Протирка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.5 | Выколотка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1 | Шомпол | 1 |  |
| СОК-5.Сб13 | Масленка | 1 |  |
| Комплект сменных частей |
| СОК-410.Сб8*2 | Рукоятка | 1 |  |
| СОК.АК.5-3-01-*2 | Шуруп приклада | 2 | Ввернуты в рукоятку. |
| Комплект укладочных средств |
| ЧУС.СбО | Чехол | 1 |  |
| ДЯ. 1-8-01*2 | Чехол для технической документации | 1 | Для упаковки рукоятки, поставляемой отдельно от изделия. |
| Упаковка |
| УК-1.С60-33 | Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия | 1 |  |

Примечания: 
      
     1.* Нужное подчеркнуть перед упаковыванием. 
     2. *1 При поставке изделия с оптическим прицелом. 
     3. *2 При поставке рукоятки СОК-410.С68 по особому заказу. 
      
     5.4. Комплектность карабина гладкоствольного самозарядного модели "Сайга-20" с быстросъемным прикладом, дульными насадками (исполнения COK-20.Cб-12, СОК-20.Сб-13, СОК-20.Сб-14, СОК-20.Сб-15) 
      
     Таблица 5.4

| Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СОК-20.Сб0-12* (для исполнения СОК-20.Сб-12) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен дульными насадками СОК-20.0-11, СОК-20. 0-12, СОК-20.0-13, пятиместным магазином СОК-20.С65 (под патрон 20х76), пятиместным магазином СОК-20.С66 (под патрон 20Х70), быстросъемным прикладом СОК-410. С611 и рукояткой СОК-410.С69. |
| СОК-20.С60-13* (для исполнения СОК-20.С6-13) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен дульными насадками СОК-30.0-11, СОК-20.0-12, СОК-20.0-13, пятиместным магазином СОК-20.Сб5 (под патрон 20Х76), пятиместным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон 20Х70), быстро съемными прикладом COK410.Cб11 и рукояткой СОК-410.Сб9. На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела. |
| СОК-20.С60-14* (для исполнения СОК-20.С6-14) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен дульными насадками СОК-20.0-11, СОК-20 0-12, СОК-20.0-13, пятиместным магазином СОК-20.Сб5 (под патрон 20Х76), пятиместным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон 20Х70), быстросъемными прикладом COK-410.Cб11 и рукояткой СОК-410.Сб9. кронштейном СОК-АК.С617 и охотничьим прицелом ПО-3,5. На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела. |
| СОК-20.С60-15* (для исполнения СОК-20.С6.15) | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" без комплектов | 1 | Карабин снабжен дульными насадками СОК-80.0-11, СОК-20, 0-12, СОК-20.0-13, пяти местным магазином СОК-20.Сб5 (под патрон 20Х76), пятиместным магазином СОК-20.Сб6 (под патрон 20Х70), быстросъемными прикладом СОК-410.СбП и рукояткой СОК-410.Сб9, прицелом оптическим П04Х24-1 или П04Х Х24-3. На ствольной коробке имеется планка для установки оптического прицела. |
| Эксплуатационные документы |
| СОК-20.ПС | Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20". Паспорт | 1 |  |
|  | Прицел оптический*1 Паспорт | 1 |  |
| Комплект инструмента и принадлежности |
| COK-IO-20.C61-1 | Ерш в сборе | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.1-1 | Корпус пенала | 1 |  |
| СОК-ЮАК.1-2 | Крышка пенала | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.2 | Отвертка | 1 |  |
| СОК-Ю.АК.4 | Протирка | 1 |  |
| СОК-Ю-АК.5 | Выколотка | 1 |  |
| СОК-Ю.АК.1 | Шомпол | 1 |  |
| СОК-5.С613 | Масленка | 1 |  |
| Комплект укладочных средств |
| ЧУС.С60 | Чехол | 1 |  |
| Упаковка |
| УК-1.С60-33 | Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия | 1 |  |

Примечания: 
      
     1.* Нужное подчеркнуть перед упаковыванием. 
     2.*1 При поставке изделия с оптическим прицелом. 
      
6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КАРАБИНА 
      
     Карабин гладкоствольный самозарядный модели "Сайга-20" состоит из следующих составных частей: 
     1) ствола со ствольной коробкой; 
     2) затворной рамы с затвором; 
     3) газового двигателя; 
     4) возвратного механизма; 
     5) ударно-спускового механизма; 
     6) приклада (или рукоятки); 
     7) цевья; 
     8) магазина; 
     9) открытого прицельного приспособления; . 
     * 10) оптического прицела с кронштейном; 
     *1 11) рукоятки; 
     *2 12) дульных насадков. 
      
     * При поставке изделия с оптическим прицелом. 
     *1 При поставке изделия с рукояткой. 
     *2 При поставке изделия с дульными насадками. 
      
     Для повышения долговечности карабина и коррозионной стойкости канал ствола и патронник, а также газовый Поршень и газовая камера хромированы. 
     Автоматическая перезарядка карабина производится за счет энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру, и энергии возвратных, пружин. 
     Затвор запирается на два боевых упора поворотом вокруг своей оси продольно-скользящей затворной рамой. 
     Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает производство одиночного выстрела и постановку на предохранитель. 
     Принцип работы карабина заключается в следующем: 
     при движении затворной рамы с затвором вперед под действием возвратных пружин патрон из магазина досылается в патронник. С поворотом затвора канал ствола закрывается, выбрасыватель заскакивает на закраину гильзы. 
     При нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацецления с зацепом спускового крючка и, поворачиваясь под действием боевой пружины, наносит энергичный удар по ударнику. Происходит выстрел. 
     При откате затворной рамы с затвором назад, за счет энергии пороховых газов, гильза извлекается из патронника и при взаимодействии с выступом отражателя выбрасывается из ствольной коробки. 
     Курок под действием затворной рамы взводится и захватывается шепталом. Затворная рама с затвором откатываются до крайнего заднего положения и под действием возвратных пружин накатываются вперед, затвор своим досылателем захватывает очередной патрон из магазина и досылает его в патронник. 
     При отпускании спускового крючка шептало освобождает курок, и курок встает на боевой взвод зацепа спускового крючка. 
     При очередном нажатии на спусковой крючок цикл повторяется. 
     Карабин имеет открытое прицельное приспособление в виде прицельной планки, регулируемой по горизонтали и вертикали. Прицельная планка снабжена закрепленными на ней целиком и мушкой. 
     Регулировка положения прицельной планки осуществляется по горизонтали перемещением нижнего выступа целика по пазу, л по вертикали - вращением гайки, размещенной в пазу прицельной планки вблизи мушки. При этом для возможности вращения гайки необходимо расфиксировать ее, для чего тонким концом выколотки приподнять конец пластинчатой пружины и вывести его из выемки гайки. 
     По завершении вращения отпустить пружину и довернуть гайку до положения ее фиксации. Один полный оборот гайки изменяет положение передней части прицельной планки и мушки по вертикали на 0,75 мм. 
     Карабин может иметь открытое прицельное приспособление другого типа - состоящее только из мушки и целика. 
     Карабин заводом-изготовителем пристрелян дробовым патроном на дистанцию, указанную в разделе "Свидетельство о приемке". 
     Для удобства хранения и перевозки, а также для повышения маневренных качеств, карабин может выпускаться в исполнениях с быстросъемным прикладом и быстросъемной рукояткой. 
     Для расширения эксплуатационных возможностей карабин может выпускаться в исполнениях со сменными дульными на садками, навинчивающимися на дульную часть ствола и имеющими различные дульные сужения. 
     Один из придаваемых насадков не имеет дульного сужений и предназначен для предохранения резьбовой части ствола от случайных повреждений. 
      
      
7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
      
     Конструкция карабина обеспечивает безопасность функционирования при правильной эксплуатации и использовании для стрельбы охотничьих патронов, указанных в разделе "Общие указания". 
      
     Для обеспечения безопасности в обращении с карабином необходимо соблюдать следующие правила: 
      
     1) всегда относиться к карабину как к заряженному; 
     2) никогда не направлять карабин на человека или домашних животных; 
     3) взяв карабин в руки, убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике, для этого отвести назад затворную раму; 
     4) перед заряжанием карабина обязательно осмотреть канал ствола и патронник - в них не должно быть посторонних предметов; 
     5) не открывать затвор после осечки до истечения 3 мин из-за опасности затяжного выстрела; 
     6) всегда держать карабин с включенным предохранителем во избежание случайного выстрела; 
     7) разрядить карабин при приближении к населенному пункту; 
     8) хранить карабин и патроны отдельно друг от друга в местах, недоступных для детей и посторонних лиц. 
     9) не применять для стрельбы патроны непромышленного снаряжения, со следами коррозии и истекшим сроком хранения во избежание разрушения карабина; 
     10) не применять для стрельбы пули, имеющие диаметр тела больше диаметра ствола в зоне дульного сужения. 
      
     Диаметр пули с наружными ребрами должен быть на 0,1..02 мм меньше диаметра канала ствола, а диаметр тела такой пули - на 0,8...1,0 мм меньше диаметра ствола в зоне дульного сужения; 
      
     11) при наличии патрона в патроннике не отстегивать быстросъемный приклад (быстросъемную рукоятку), и не навинчивать (свинчивать) дульный насадок. 
      
     Вести учет количества произведенных выстрелов. В процессе эксплуатации, особенно в конце гарантийной наработки, после каждой стрельбы тщательно осматривать, ствольную коробку и затвор на отсутствие трещин, а ствол - на отсутствие трещин или раздутии. При обнаружении одного из указанных дефектов, а также при появлении разрывов в донной части гильз эксплуатацию карабина прекратить. 
      
      
      
8. ПОДГОТОВКА КАРАБИНА К РАБОТЕ 
      
     При подготовке карабина к работе необходимо протереть канал и патронник ствола, дульный насадок и газовый узел насухо при наличии там смазки и порохового нагара. 
      
     * Пристегнуть быстросъемный приклад (быстросъемную рукоятку). 
     *При присоединении оптического прицела необходимо: 
      
     1) осмотреть оптический прицел. Если на поверхности линз окуляра и объектива будет обнаружено загрязнение, то удалить его с помощью фланелевой салфетки; 
     2) присоединить прицел к карабину. Для этого повернуть рукоятку кронштейна в сторону окуляра прицела, установить прицел с кронштейном на планку ствольной коробки и зафиксировать его поворотом рукоятки в сторону объектива до упора; 
      
     * При поставке изделия с быстросъемным прикладом, 
     *1 При поставке изделия с оптическим прицелом; 
      
     3) проверить надежность фиксации кронштейна. При закрывании рукоятки должен быть натяг в пределах 60...90°. Качка кронштейна при закрытой рукоятке не допускается; 
     4) для обеспечения натяга в кронштейне СОК.-АК. СбП снять защелку рукоятки и переставлять рукоятку на один зуб по часовой стрелке, каждый раз производя фиксацию, после чего поставить защелку на место; 
      
     ВНИМАНИЕ! Винт рукоятки кронштейна СОК-АК.С617 имеет левую резьбу. 
      
     5) обеспечение натяга при закрывании рукоятки кронштейна прицела П04Х24-1 (П04Х24-3) производить в соответствии с паспортом на данный прицел; 
     6) проверить затяжку винтов кронштейна СОК-АК. С617. 
      
     * Для смены дульного насадка необходимо свинтить насадок и навинтить с некоторым натягом другой из комплекта поставки, имеющей требуемое дульное сужение-Карабин готов к работе. 
     * При поставке изделия с дульными насадками 
      
      
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
      
     9.1. Включение и выключение предохранителя 
     9.1.1. Включить предохранитель - перевести переводчик предохранителя вверх в положение "предохранение" (S). Спусковой крючок заблокирован. 
     9.1.2. Выключить предохранитель - перевести переводчик предохранителя вниз в положение "огонь" (F), 9.2. Порядок заряжания и стрельбы: 
      
     1) нажать на защелку магазина, движением вниз и вперед отделить магазин от карабина; 
     2) снарядить магазин патронами: ввести патроны, поочередно под закрылки магазина, придвигая каждый до упора в заднюю стенку магазина; 
     3) присоединить снаряженный магазин к карабину; 
     4) выключить предохранитель; 
     5) отвести подвижные части назад до упора и резко отпустить их. 
      
     Карабин заряжен и готов к выстрелу. Прицелиться, нажать на спусковой крючок; 
     Для производства следующего выстрела отпустить спусковой крючок и вновь нажать на него. 
     Когда в магазине кончатся патроны, вновь произвести заряжание карабина. 
      
     9.3. Порядок разряжания карабина: 
      
     1) включить предохранитель; 
     2) отделить магазин; 
     3) выключить предохранитель; 
     4) отвести подвижные части назад и извлечь патрон из патронника 
     5) дослать подвижные части в переднее положение; 
     6) нажать на спусковой крючок; 
     7) включить предохранитель; 
     8) освободить магазин от патронов; 
     9) присоединить магазин к карабину. 
      
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
      
     10.1. Техническое обслуживание при эксплуатации 
     10.1.1 Неполная разборка Неполную разборку производят для осмотра карабина, чистки и смазки после стрельбы. 
      
     Порядок неполной разборки: 
      
     1) убедиться в том, что карабин не заряжен. Для этого при включенном предохранителе отделить магазин, выключить предохранитель, отвести подвижные части за рукоятку рамы назад, осмотреть патронник. Убедившись в отсутствии патрона в патроннике, дослать подвижные части в переднее положение; 
     *2) отделить оптический прицел (если он поставлен на карабин), для чего рукоятку кронштейна оптического прицела повернуть против часовой стрелки до ограничения и движением назад (по направлению к прикладу) снять оптический прицел с базы ствольной коробки; 
     3) отделить крышку ствольной коробки и возвратный механизм, для чего взявшись правой рукой за заднюю часть крышки и утопив выступ возвратного механизма, оттянуть крышку вверх и движением назад отделить крышку от карабина, затем отделить возвратный механизм; 
     4) отделить раму с затвором. Для этого нужно отвести раму назад до отказа и движением вверх вынуть ее вместе с затвором из направляющих ствольной коробки; 
     5) отделить затвор от рамы. Удерживая затвор с рамой в левой руке, правой повернуть затвор за головку против часовой стрелки до момента, когда ромбик затвора выйдет из зацепления с фигурным пазом рамы и извлечь затвор из канала рамы; 
     6) отделить заглушку газовой камеры. 
     Для этого необходимо утопить выколоткой подпружиненный гнеток и вывернуть заглушку с помощью отвертки против часовой стрелки; 
     7) извлечь поршень; 
     8) отделить быстросъемный приклад (быстросъемную рукоятку), для чего нажать на фиксатор на левой стороне ствольной коробки и повернуть приклад (рукоятку) влево. 
      
     *) при поставке изделия с оптическим прицелом. 
      
     10.1.2. Полная разборка 
      
     Полную разборку карабина производите в случае сильного загрязнения, воздействия влаги или постановки на длительное хранение. 
     Для полной разборки применяйте приданный инструмент. 
      
     Порядок полной разборки: 
      
     произвести неполную разборку; 
     снять цевье, отвинтив винт антабки; 
     разобрать затвор, выбив с помощью выколотки штифт ударника, отделить от затвора головку и извлечь пружину ударника из гнезда головки; 
     разобрать головку, выбив с помощью выколотки ось выбрасывателя, извлечь выбрасыватель и пружину выбрасывателя из гнезда головки; 
     *свинтить со ствола дульный насадок. 
     *) При поставке изделия с дульными насадками. 
      
     10.1.3. Чистка и смазка 
      
     Чистку производить с помощью принадлежности, входящей в комплект карабина, не позднее одних суток после стрельбы. Зимой чистка производится в закрытом помещении с температурой воздуха (20+-5) градусов Цельсия после того, как карабин нагреется до температуры помещения. Для чистки канала и патронника ствола, дульных насадков применять чистый протирочный материал (ветошь, паклю). 
      
     Чистка производится в следующей последовательности: 
      
     1) смазать канал и патронник ствола, дульный насадок ершиком, окунув его в масло РЖ или ВО ТУ 38.101 1315-90; 
     2) протереть канал и патронник ствола, дульный насадок насухо протиркой с туго намотанным на нее протирочным материалом; 
     3) повторить процесс смазки и протирания 8-10 раз до полного удаления нагара (проверяется осмотром канала ствола); 
     4) после чистки смазать канал и патронник ствола, дульный насадок чистым маслом Р)К или ВО (табл. 10.1). 
      
     Для обеспечения нормальной работы карабина необходимо своевременно удалять нагар из газовой камеры, газовой трубки, с газового поршня, со штока затворной рамы и с затвора. 
      
     Смазку производить в зависимости от температурных условий согласно табл. 10.1. Недопустимо загустение смазки в канале затвора под ударник, в гнезде под выбрасыватель, на боевой пружине и пружине ударника. 
      
     10.2. Сборка карабина производится в обратном порядке. 
      
     Таблица 10.1

| Наименование смазочных материалов | Места смазки | Способ нанесения смазочных материалов |
| --- | --- | --- |
| при температуре от 273 до 243 К (от 0 до минус 30 °С) | при температуре от 273 до 323 К (от 0 до плюс 50 °С) |  |  |
| Масло ружейное РЖ | Масло ружейное ВО или РЖ | Канал ствола к дульному насадку | Смазать канал ствола и канал дульного насад ка ершиком со стороны дульной части, предварительно окунув ершик в ружейное масло (два-три двойных хода шомпола по всей длине ствола) |
| То же | То же | Затвор, затворная рама, направляющие ствольной коробки | Протереть детали протирочным материалом, предварительно смоченный ружейным маслом и отжатым |

Внимание: при установке рамы с затвором в ствольную коробку следить за совпадением паза под отражатель на затворе и головке затвора. 
      
     10.3. Техническое обслуживание и хранение 
      
     Для сохранения в работоспособном состоянии карабин должен быть всегда вычищен и смазан тонким слоем ружейного масла. 
      
     Хранить карабин следует в сухом, без резких колебаний температуры помещении, вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей. 
      
     Во избежание появления остаточной деформации боевой пружины курок должен быть спущен. 
      
     10.2. Сборка карабина производится в обратном порядке. 
      
     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
      
     Перечень деталей и сборочных единиц карабина модели "Сайга-20", оставляемых для ремонта.

| Ном. поз. | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Возвратный механизм |
| 1 | СОК-12.Сб2 | Механизм возвратный |  |
| 2 | СОК-12.2-4 | Пружиня |  |
| 3 | СОК-12. Сб2-1 | Щиток в сборе |  |
| Открытый прицел |
| 4 | СОК-20.Сб4 | Планка прицельная в сборе |  |
| 5 | СОК-20.0-8 | Гайка регулировочная |  |
| 6 | СОК-20.0-9 | Пружина |  |
| 7 | СОК-20.0-14 | Штифт целика |  |
| 8 | СОК-20.1-20 | Целик |  |
| 9 | СОК-20.1-38 | Пружина фиксатора |  |
| Переводчик с сектором |
| 10 | СОК-АК.Сб1-3 | Переводчик с сектором |  |
| Цевье |
| 11 | СОК-М.7-1 | Цевье |  |
| Антабка |
| 14 | СОК-АК.7-4 | Основание антабки |  |
| 15 | СОК-ЛК 6-5-02 | Винт антабки |  |
| 16 | KО-7.4-3-01 | Кольцо антабки |  |
| Затвор |
| 17 | СОК-20.3-8 | Пружина ударника |  |
| 18 | СОК-20 3-7 | Пружина выбрасывателя |  |
| 19 | COK-20.3-S | Штифт головки затвора |  |
| 20 | СОК-20.3-10 | Ось выбрасывателя |  |
| Коробка ствольная |
| 21 | СОК-20.1-13 | Заглушка |  |
| 22 | СОК-410.1-20 | Поршень |  |
| 23 | СОК-20.0-2 | Крышка коробки ствольной |  |
| Спусковой механизм |
| 24 | СОК-ЛК.0-2.- | Ось спускового механизма |  |
| Приклад |
| 25 | СОК-ЛК.С618 | Приклад | Для испол нении Сб. -01, -02, -03, -08, -09. -10. -11. |
| 26 | СОК-АК 5-3.01 | Шуруп приклада |  |
| 27 | СОК-410.Сб8 | Рукоятка |  |
| 28 | СОК-410.Сб11 | Приклад | Для исполнений Сб-04, -05, -06, -07, -12, -13, -14, -15 |
| 29 | СОК-410.Сб9 | Рукоятка |  |
| Комплектующие |
| 30 | COK-20.Cб5 | Магазин |  |
| 31 | СОК-20.Сб6 | Магазин |  |
| 32 | ЧУС.Сб0 | Чехол |  |
| 33 | ЧУС.Сб1-2 | Ремень |  |
| 34 | СОК-5.Сб13 | Масленка |  |
| 35 | COK-Ю-AK.Cб1 | Принадлежности в пенале |  |
| 36 | COK-10-AK.1 | Шомпол |  |
| 41 | СОК-20.0.0_11 | Нясадок М (0,5) | Для исполнений Сб-08, С 6-09, Сб-10, Сб-11, Сб-12, Сб-13, Сб-14, Сб-15 |
| 42 | СОК-20.0-12 | Насадок F (0,9) |  |
| 43 | СОК-20.0-13 | Насадок С (0,0) |  |