::: Паспорт охотничьего ружья МР-133 :::

1. ВВЕДЕНИЕ 
      
     1.1 Приступая к эксплуатации ружья, внимательно изучите паспорт. Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации ружья. 
      
     1.2 При покупке ружья требуйте заполнения паспорта: название и адрес торговой организации, продавшей ружье, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца - иначе претензии предприятием не принимаются. 
      
     1.3 Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ГП "Ижевский механический завод".

Рисунок 1 - Внешний вид ружья МР-133 
      
2. НАЗНАЧЕНИЕ 
      
     2.1 Ружье охотничье многозарядное модели МР-133 предназначено для любительской и промысловой охоты. 
      
     2.2 Для стрельбы из ружья модели МР-133 с длиной патронника 89 мм могут применяться патроны 12 калибра отечественного и зарубежного производства с длиной гильзы от 70 до 89 мм, а с длиной патронника 76 мм - от 70 до 76 мм. 
      
      
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
      
     3.1 Основные параметры и их значение приведены в таблице 1. 
      
     Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Материал ствола | Сталь высококачественная ствольная |
| Калибр | 12 |
| Длина ствола, мм | 540; 600; 700 |
| Длина патронника, мм | 89 | 76 |
| Диаметр канала, номинальное значение, мм | 18,4 |
| Дульное сужение, номинальное значение, мм | 0,0; 0,5; 1,0 |
| Среднее значение максимального давления газов, развиваемых патронами при эксплуатации оружия, МПа (кгс/см), не более | 90 (918) |
| Материал приклада и цевья | Орех; бук; береза |
| Вместимость магазина, шт. патронов | 3; 5* | 4; б* |
| Масса ружья, кг, не более | 3,3 |
| Примечание - *Отличительной особенностью исполнения ружья с большей вместимостью магазина является то, что в этом ружье используется гайка ствола увеличенной длины. |

3.2 Кучность стрельбы проверена по мишени диаметром 750 мм на дистанции 35 метров охотничьими патронами "Магнум" с длиной гильзы 89 или 76 мм, снаряженными твердой дробью диаметром 2,5 мм (c7), и соответствует техническим условиям. Согласно техническим условиям кучность должна быть (см. таблицу 2): 
      
     Таблица 2

| Длина ствола | 700 | 600 | 540 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дульное сужение, мм | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Кучность, %, не менее | 50 | 45 | 35 | 35 |

4 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ 
      
     4.1 Перечень сборочных единиц и деталей ружья указан в таблице 3. 
      
     Таблица 3

| Обозначение на рисунке 2 | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сменный насадок | 4 |
| 2 | Ствол | 1 |
| 3 | Коробка | 1 |
| 4 | Гайка | 1 |
| 5 | Хомут антабки | 1 |
| 6 | Кольцо антабки | 1 |
| 7 | Винт | 1 |
| 8 | Гайка-удлинитель | 1 |
| 9 | Пружина удлинителя | 1 |
| 10 | Переходник удлинителя | 1 |
| 11 | Стакан | 1 |
| 12 | Пружина магазина | 1 |
| 13 | Стакан | 1 |
| 14 | Трубка Магазина | 1 |
| 15 | Трубка цевья | 1 |
| 16 | Кольцо | 1 |
| 17 | Цевье | 1 |
| 18 | Гайка цевья | 1 |
| 19 | Штифт | 2 |
| 20 | Рама затворная | 1 |
| 21 | Штифт вставки | 1 |
| 22 | Пружина ползуна | 1 |
| 23 | Толкатель | 1 |
| 24 | Втулка | 1 |
| 25 | Затвор | 1 |
| 26 | Извлекатель | 1 |
| 27 | Пружина извлекателя | 1 |
| 28 | Гнеток извлекателя | 1 |
| 29 | Гнеток выбрасывателя | 1 |
| 30 | Пружина выбрасывателя | 1 |
| 31 | Выбрасыватель | 1 |
| 32 | Ось | 3 |
| 33 | Шайба | 1 |
| 34 | Пружина ударника | 1 |
| 35 | Ударник | 1 |
| 36 | Клин | 1 |
| 37 | Основание ударно-спускового механизма | 1 |
| 38 | Предохранитель | 1 |
| 39 | Гнеток предохранителя | 1 |
| 40 | Пружина предохранителя | 1 |
| 41 | Штифт | 1 |
| 42 | Спусковой крючок | 1 |
| 43 | Гнеток спуска | 1 |
| 44 | Пружина спуска | 1 |
| 45 | Ось шептала | 2 |
| 46 | Шептало | 1 |
| 47 | Толкатель шептала | 1 |
| 48 | Пружина шептала | 1 |
| 49 | Штифт | 1 |
| 50 | Курок | 1 |
| 51 | Ось курка | 1 |
| 52 | Лоток | 1 |
| 53 | Серьга | 1 |
| 54 | Ось | 1 |
| 55 | Толкатель курка | 1 |
| 56 | Боевая пружина | 1 |
| 57 | Толкатель серьги | 1 |
| 58 | Пружина лотка | 1 |
| 59 | Задержка | 1 |
| 60 | Ось с кольцом | 2 |
| 61 | Штифт | 2 |
| 62 | Перехватыватель | 1 |
| 63 | Пружина перехватывателя | 1 |
| 64 | Ось перехватывателя | 1 |
| 65 | Кнопка перехватывателя | 1 |
| 66 | Пружина кнопки перехватывателя | 1 |
| 67 | Приклад | 1 |
| 68 | Затыльник-амортизатор | 1 |
| 69 | Шуруп | 2 |
| 70 | Винт | 1 |
| 71 | Шайба | 1 |

Рисунок 3 
      
      
      
6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
      
     6.1 Любое огнестрельное оружие, несмотря на наличие в нем различных предохранительных устройств, представляет собой известную опасность для жизни и здоровья людей при легкомысленном обращении с ним. Поэтому принимайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям. 
      
     6.2 Всегда считайте ружье заряженным и готовым к выстрелу. 
      
     6.3 Не заряжайте ружье патронами с длиной гильзы более длины патронника, указанной на стволе, это может привести к разрыву ствола. 
      
     6.4 При самостоятельном снаряжении патронов строго выполняйте рекомендации по навеске пороха, содержащиеся на фабричной упаковке пороха. 
      
     Не применяйте смесь дымного и бездымного порохов! 
      
     6.5 Не стреляйте патронами и порохами, хранившимися более 4 лет. 
      
     6.6 Категорически запрещается применение любых неохотничьих порохов, т. к. это может привести к раздутиям и разрывам ствола. 
      
     6.7 Запрещается спрессовывать заряд из бездымного охотничьего пороха, 
      
     6.8 Не стреляйте пулей, диаметр тела которой больше диаметра канала ствола в зоне дульного сужения. Диаметр круглой пули должен быть на 0,2...0,3 мм меньше диаметра дульного сужения. Диаметр пули с наружными ребрами должен быть на 0,1...0,2 мм меньше диаметра канала ствола, а диаметр тела такой пули - на 0,8...1,0 мм меньше диаметра дульного сужения. 
      
     Запрещается применение патронов, снаряженных пулей, если пуля выступает над торцем закатанной гильзы, во избежание инерционного накола капсюля впереди стоящего патрона в магазине. 
      
     При самостоятельном снаряжении патронов тщательно закрепляйте пулю в патроне для предотвращения сдвига пули или выпадения ее из патрона в полость магазина при стрельбе. 
      
     6.9 Следите за качеством снаряжения патронов, чтобы избежать местных, так называемых "горохообразных" раздутии. 
      
     6.10 При сборке ружья после чистки, смазки проверяйте свободное перемещение в затворе и возврат ударника под действием пружины. 
      
     Проверку производите на затворе с собранным клином, нажимая на задний торец ударника. 
      
     6.11 ВНИМАНИЕ! При осечке производить перезаряжание ружья не ранее, чем через 30...40 сек. 
      
     6.12 Перед разборкой ружья убедитесь в том, что ружье разряжено, поставлено на предохранитель и в магазине нет патронов. 
      
      
      
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С РУЖЬЕМ 
      
      
      
     7.1 Постановка и снятие на предохранитель производится за счет выбора положения кнопки предохранителя (рисунок 3). Крайнее правое положение кнопки предохранителя соответствует положению "на предохранителе", крайнее левое положение - "снято с предохранителя". 
      
     7.2 Порядок заряжания ружья. 7.2.1 Заряжание одним патроном: 
      
     ВНИМАНИЕ!!! Не заряжайте ружье патронами с 
      
     длиной гильзы более длины патронника, указанной на стволе, это 
      
     может привести к разрыву ствола. 
      
     - направьте ружье в безопасном направлении; 
      
     - поставьте предохранитель в положение "на предохранителе"; 
      
     - отведите цевье в крайнее заднее положение, при взведенном курке необходимо предварительно нажать на кнопку задержки вверх (рисунок 3); 
      
     - вложите один патрон на лоток через окно для выброса гильз; 
      
     - нажмите кнопку перехватывателя (рисунок 3), после чего затвор при движении цевья вперед подаст 
      
     патрон в патронник; 
      
     - при необходимости производства выстрела снимите ружье с предохранителя. Ружье готово для выстрела. 
      
     7.2.2 Заряжание патронника и магазина: 
      
     - направьте ружье в безопасном направлении; 
      
     - поставьте предохранитель в положение "на предохранителе"; 
      
     - отведите цевье в крайнее заднее положение, при взведенном курке необходимо предварительно нажать на кнопку задержки вверх; 
      
     - вложите один патрон через окно для выброса гильз; 
      
     - нажмите кнопку перехватывателя, после чего затвор при движении цевья вперед подаст патрон в патронник; 
      
     - следующий патрон вложите в трубку магазина через нижнее окно, предварительно отжав вверх лоток. Патрон вкладывайте полностью, нажимая пружину магазина до удержания его перехватывателем; 
      
     - таким же образом вставляйте остальные патроны до заполнения магазина; 
      
     - при необходимости производства выстрела ружье снимите с предохранителя. Ружье готово для выстрела. 
      
     7.3 По окончании стрельбы: 
      
     - ружье поставьте на предохранитель; 
      
     - проверьте, не осталось ли патронов в коробке, патроннике или магазине. 
      
     7.4 Порядок разряжания ружья: 
      
     - направьте ружье в безопасном направлении; 
      
     - поставьте предохранитель в положение "на предохранителе"; 
      
     - отведите назад затвор через цевье, нажав и удерживая кнопку задержки, и извлеките патрон из патронника; 
      
     - перемещайте цевье в крайние положения, пока не израсходуйся все патроны; 
      
     - проверьте патронник и магазин на отсутствие патронов в них. 
      
      
      
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
      
     8.1 Правильное обращение и своевременное техническое обслуживание повышает срок службы и гарантирует надежную работу ружья. Не следует, если в этом нет необходимости, производить полную разборку ружья. 
      
     8.2 Для обеспечения необходимого ухода (чистка, смазка, осмотр) производится неполная разборка ружья, для чего необходимо (см. рисунок 2): 
      
     - отвинтить гайку ствола 4; 
      
     ВНИМАНИЕ! В исполнении ружья с увеличенной вместимостью магазина (с гайкой-удлинителем 8) отсутствует стакан 11 и при отвинчивании гайки ствола необходимо придерживать ее во избежание вылета-ния пружины магазина 12; 
      
     - цевье переместить назад на половину длины хода и отделить ствол от коробки; 
      
     - осторожно двигая цевье вперед, достать затвор с клином; 
      
     - отделить клин 36 от затвора 25; 
      
     - снять УСМ, выбив из коробки, два штифта 61, удерживающие основание УСМ в коробке; 
      
     8.3 Полная разборка ружья: 
      
     - провести неполную разборку ружья; 
      
     - отделить приклад 67, для этого необходимо, отвернув шурупы 69, отделить затыльник-амортизатор 68 и отвернуть стяжной винт приклада 70; 
      
     - разобрать УСМ, для чего: 
      
     1) спустить курок с боевого взвода, желательно без удара в крайнем переднем положении; 
      
     2) выбить выколоткой оси курка 51, шептала 45, спускового крючка 45, задержки 60; 
      
     3) выбить штифт предохранителя 41 и отделить предохранитель 38; 
      
     - разобрать затвор, для чего необходимо: 
      
     1) выбить оси извлекателя, выбрасывателя, ударника 32. 
      
     ВНИМАНИЕ! Оси извлекателя и выбрасывателя выбиваются только снизу вверх 
      
     2) снять ударник 35, пружину 34 и шайбу 33; 
      
     - выбить ось перехваты вателя 64 и снять перехва-тыватель 62 с пружиной 63, кнопкой перехватывателя 65 и пружиной кнопки перехватывателя 66; 
      
     - для снятия пружины трубчатого магазина и по-давателя нажать выступы пластмассовой заглушки 11 через боковые отверстия в трубке магазина, при этом необходимо обязательно придерживать заглушку от вылета под действием пружины магазина 12. 
      
     8.4 Сборка ружья производится в обратном порядке. 
      
     После полной разборки: 
      
     - производится сборка трубчатого магазина; 
      
     - устанавливается в коробку перехватыватель; 
      
     - производится сборка затвора; 
      
     - производится сборка ударно-спускового механизма; 
      
     - устанавливается приклад и затыльник приклада. Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без качки. 
      
     После неполной разборки: 
      
     - производится постановка клина в затвор. ВНИМАНИЕ! Ограничительная шайба 33 пружины ударника должна попасть в соответствующую выемку 
      
     клина; 
      
     - производится постановка подвижных частей на 
      
     ружье. При постановке подвижных частей на ружье затвор с клином, цевье в сборе должны быть собраны в один узел. В таком положении затвор с клином и затворной рамой вводятся в коробку, а цевье одновременно на трубку магазина. 
      
     Затвор с клином и затворной рамой удобнее вставлять в коробку в горизонтальном положении ружья, при этом клин должен быть опущен и не препятствовать продвижению затвора назад; 
      
     - установить ствол в коробку. 
      
     При этом необходимо; 
      
     1) отвести назад цевье примерно на половину хода; 
      
     2) вставить ствол в коробку; 
      
     3) завернуть гайку ствола; 
      
     - установить УСМ, при этом необходимо: 
      
     1) отвести цевье назад и, нажав на кнопку перехватывателя, осторожно перевести цевье в переднее положение; 
      
     2) взвести курок 50; 
      
     3) поставить УСМ. При сборке ружья не рекомендуется применять больших усилий или принудительно забивать подвижные и съемные детали во избежание надиров, царапин, смятий. 
      
     8.5 Чистка и смазка. 
      
     8.5.1 Ружье всегда должно быть вычищено и слегка смазано. Для чистки применяйте чистый протирочный материал. Чистку производите сразу после стрельбы или в течение не более одних суток после стрельбы. В зимнее время перед чисткой ружье должно 2-3 часа находиться в отапливаемом помещении. 
      
     8.5.2 Для чистки канала ствола необходимо: 
      
     - смазать поверхность канала ствола ружейным 
      
     маслом; 
      
     - протереть канал и патронник протирочным материалом; 
      
     - для полного удаления нагара и освинцовки можно процесс смазки и протирки канала повторить несколько раз. Для снятия сильной освинцовки можно применять сетку или щетку из тонкой латунной проволоки, навинченной на шомпол и густо смазанной ружейной смазкой. 
      
     8.5.3 Смазку деталей ружья производить тонким слоем, особенно при эксплуатации ружья при отрицательной температуре во избежание загустевания смазки. Также должны быть смазаны направляющие пазы для затворной рамы в коробке ружья, а также наружная поверхность трубки подствольного магазина. 
      
      
      
9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
      
     9.1 Продолжительность службы и безотказность ружья в значительной степени зависят от умелого и заботливого обращения с ним. 
      
     9.2 Не стреляйте из ружья одними капсюлями без пороха, так как продукты сгорания взрывчатой смеси капсюлей портят каналы стволов. 
      
     9.3 Не применяйте патронов, туго входящих в патронники: это может привести к тугому извлечению стрелянной гильзы. 
      
     9.4 Не производите холостых спусков курков - это снижает живучесть ударников и их пружин. В случае необходимости имитировать выстрел, вставляйте в патронник гильзы с использованными капсюлями. 
      
     9.5 Не допускайте ударов по стволам ружья - это может привести к появлению вмятин. 
      
     9.6 Винт, крепящий приклад к коробке, в процессе стрельбы, особенно в начальный период эксплуатации ружья, периодически подтягивайте, чтобы не было , качки приклада. 
      
     9.7 При одновременной разборке нескольких изделий не допускайте перепутывания клина и затвора - они не взаимозаменяемы.